|  | Pontiac 265-455 |
| --- | --- |

|  | Bultar Smörjning/tätning Foot pounds Newton meter Ramlagerbultar Motorolja 100 ft-lbs 135 Nm Bakre ramlagerbultar Motorolja 120 ft-lbs 162 Nm Vevstakar Monteringsolja 45 ft-lbs 61 Nm SD vevstakar Monteringsolja 65 ft-lbs 88 Nm Topplock - standard, järn. (Topplock Aluminium, se tillverkarens rekommendation). Motorolja 95 ft-lbs 128 Nm Vipparmar Motorolja 20 ft-lbs 27 Nm Vipparmsbultar Gänglåsning (Loctite) 55 ft-lbs 75 Nm Oljepumpen Motorolja 30 ft-lbs 40 Nm Oljeskvalpskydd Motorolja 15 ft-lbs 20 Nm Oljetråget Motorolja 12 ft-lbs 16 Nm Kamkedjan (Övre kugghjulet) Gänglåsning (Loctite) 45 ft-lbs 61Nm Kamaxelns stödplatta Motorolja 15 ft-lbs 20 Nm Kamkedjeskyddet Motorolja 35 ft-lbs 47 Nm Insuget (Viktigt - kontrollera instruktionen på eftermarknadsinsug) Dra alltid insuget i 4-5 steg. Gängtätning (sillikon) 40 ft-lbs 54 Nm Vattenpumpen Gängtätning (sillikon) 30 ft-lbs 40 Nm Ventilkåporna Motorolja 9 ft-lbs 12 Nm Tempratursensor Gängtätning (sillikon) 20 ft-lbs 27 Nm Termostathuset Motorolja 30 ft-lbs 40 Nm Avgassystemet Kopparpasta 30 ft-lbs 40 Nm Startmotor Motorolja 35 ft-lbs 47 Nm Tändstiften Inget 20 ft-lbs 27 Nm Svänghjulet (Flexplate “Automat” eller Flywheel “koppling”) Gänglåsning (Loctite) 95 ft-lbs 128 Nm Kopplingsplattan Gänglåsning (Loctite) 25 ft-lbs 34 Nm Svängningsdämparen (Centerbulten) Gänglåsning (Loctite) 160 ft-lbs 217 Nm Remskivan på svängningsdämparen Gänglåsning (Loctite) 30 ft-lbs 40 Nm Växelådan mot blocket Motorolja 25 ft-lbs 34 Nm |
| --- | --- |